Aquincum, MKT kaputelefon lakáskészülék szerelési segédlet!

Ha Ön nem szerelt kaputelefont, ezt a leírást szerelés előtt feltétlenül olvassa el, továbbá a régi készüléket ne szerelje le a falról, és a vezetéket se kösse le róla, amíg az alábbiakat nem tanulmányozta! (A legjobb megoldás a szerelést szakemberre bízni!)

Ön egy MKT rendszerű kaputelefon lakáskészüléket vásárolt, és csak akkor tudja használni, ha a kiépített kaputelefon hálózat is ilyen rendszerű! A rendszer legfeltűnőbb jellemzője, hogy a kültéri egységen a hívó gombot a beszélgetés ideje alatt is nyomva kell tartani. (Ha a gombot csak a hívás idejéig kell nyomni akkor a készülék nem a rendszerhez való, kérjen tanácsot az eladótól.)

Ha a meglévő kaputelefon szabványos MKT rendszerű, a készülék megfelelő bekötés esetén is csak akkor fog működni, ha a rendszer többi része (kültéri egység, tápegység, huzalozás) ép és üzemképes.

A régi készülék leszerelése előtt a huzalokon jelölje meg, melyik hova van bekötve!

Szerelés, bekötés:

A lakáskészülék csak falra szerelve működik helyesen, asztali használatra nem alkalmas! A készüléket ne szerelje sugárzó hőnek kitett helyre, párás, vizes környezetre és egyenetlen falfelületre.

A falon meglévő, régi felerősítő furatokat valószínűleg nem tudja használni, új tipliket kell beépíteni, a készülékhez mellékelt tipli és csavar erre a célra megfelelő.

Szerelés előtt a készülék fedelét távolítsa el, majd a kézi beszélő zsinór csatlakozójának oldása után a kézi beszélőt is. A készülék alapján lévő, felerősítő lyukakon keresztül a szükséges tiplik helyét a falon megjelölheti, majd azokat beépítheti.

A huzalokat a bevezető nyíláson vezesse át, majd az alaplapot csavarozza a falra. Ügyeljen rá, hogy az alaplap ne görbüljön meg, mert ez helytelen működést eredményezhet! A készülék kétféle kültéri elektronika huzalozásához is beköthető.

A megfelelő bekötés kiválasztásához a régi készülék bekötését célszerű figyelembe venni. Ha rossz bekötést választott a zár nyitás nem fog működni. Először mindig az „1+n” bekötést próbálja ki.

Ha az ajtócsengő jelet is a kaputelefon adta, ennek a bekötését a szaggatott vonal jelzi.

Bekötés után a huzalokat igazítsa el, ügyeljen arra, hogy az áramköri panel fölé ne kerüljön huzal, mert a zár nyitó gomb és a beszédváltó billentyű működését akadályozza.

A kézbeszélő zsinórt csatlakoztassa, és az eredeti állapotnak megfelelően vezesse a kivezető nyíláshoz!

A készülék fedelének visszaszerelése előtt ellenőrizze a készülék működését! (Helyes működés esetén a hívás csak a beszédváltó billentyű lenyomott, a beszéd a billentyű felengedett állapotában lehetséges!)

A fedelet csavarozza fel, figyeljen a pontos illesztésre!

Ellenőrizze a zárnyitó és a beszédváltó gomb akadálytalan működését, majd ismét próbálja ki az üzemszerű működést!

Technikai adatok:

Rendszer	-MKT 1+n, 2+n

Ajtócsengő bementtel

Vonaláram	-8…20 mA

Vonal fesz.	-4..6 V

Mikrofon 	- 62 db, electret

Hallgató	-HSS-77S