# Használati utasítás

(Compact töltő)

Tisztelt Vásárló!

Nagy örömünkre szolgál, hogy az Energizer Hi Energy akkutöltő mellett döntött. A töltő kiválóan alkalmas Nikkel Metal Hydrid és Nikkel Cadmium AA, AAA és 9V-os méretek töltésére.

Figyelem!

Ne töltsön alkáli, szén-cink, lítium, vagy egyéb nem a töltőnek megfelelő elemet, vagy akkuelemet a töltővel.

Speciáis jellemzők

- A következő Nikkel Metal Hydrid es Nikkel Cadmium akkuelemek töltésére alkalmas.

- Elemtípusnak megfelelő töltés kiválasztása és maximális élettartam érdekében

- Töltési állapotjelzés

4.  Méretnek megfelelő automatikus töltési idő. A töltő az AA es AAA méretek esetében folyamatosan tölt és a töltöttséget szinten tartja.

5. Fordított polaritás biztonsági védelem

Működtetési utasítás

Helyezze bele a töltőbe akkuelemeket a polaritásnak megfelelően. Állítsa a kapcsolót az akkuelemnek megfelelően a helyes pozicióba.

Nikkel Metal Hydrid = NiMH,  Nikkel Cadmium = NiCad

A töltőbe behelyezhető 1-4 db  AA méretű akkuelem, vagy 1-4 db  AAA méretű akkuelem, vagy 1-2 db 9V méretű akkuelem  Ne keverje az egyes akkuelem típusokat!

Dugja be a töltőt az aljzatba. .Az AA es AAA méretek behelyezésekor a CH1 vagy CH2 jelzésű csatorna piros fénnyel ég, jelezve, hogy a töltés megkezdődött. Mindkét csatorna fénye kigyullad, ha egynél több akkuelemet helyez a töltőbe.

Ha az akkuelemek feltöltődtek (NiMH esetében 5 óra alatt, NiCad esetében 3 óra alatt)

a piros fény elalszik, jelezve, hogy az akkuelemek használatra készek.

A 9V-os akkuelemek töltése alkalmával a kijelző zöld fénnyel ég, jelezve, hogy a töltés megkezdődött.

Használat után húzza ki az aljzatból és vegye ki az akkuelemeket a töltőből.

Töltési információk:

| Méret | Töltő áram | NiMH | NiCad | Készenléti töltőáram |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .A.A | 250mAh HR6 | 1200mAh | 5 óra | RC6 700mah | 3 óra | 25mAh |
| .A.A.A | 120mAh HR03 | 550mAh | 5 óra | RC03 220mah | 3 óra | lOmAh |
| 9V | 15mah HR22 | 150mAh | 14 óra | RC22 HOmah | 14 óra | 15mah |

Fontos biztonsági előírás

Használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.

Csak Nikkel Metal Hydrid és Nikkel Cadmium akkuelemet töltsön a töltővel. Tilos alkáli, szén-cink, líthium, vagy minden egyéb, a töltőn fel nem tüntetett akkuelemet tölteni vele.

Csak beltési használatra ajánlott. Ne tegye ki a töltőt víznek túlzott nyírkosságnak

Soha ne használja hosszabítóval, mert balesetveszélyes tüzet szikrát okozhat.

Ne használja a töltőt tovább ha szikrázik, vigye szakemberhez.

Ne szerelje szét a töltőt, ugyanis a helytelen összeszerelés tűzveszélyessé teheti.

Tisztítás előtt húzza ki az aljzatból a töltőt. A kikapcsolása nem elegendő a tűzveszély elkerüléséhez.

Soha ne töltsön egyidőben különböző típusu akkuelemek

Figyelem!

1.A töltés ideje alatt a töltö felmelegedhet.

2.Töltés közben ne váltson ajzatot.

Csak a megfelelő konnektort használja. Szakszerütlen használat áramütéshez vezethet.

3.Soha ne használja áramforrásként semmilyen elektromos eszközhöz.